## Slide 1
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
チャンネル
1-16(4bit)
ベロシティ (音の強さ)
0-127 (7bit)
ノートナンバー(音の高さ)
0-127 (7bit)
MIDIのデータ (Note On)
18bit
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
チャンネル
0-63(6bit)
関節角度
0-4095 (12bit)
関節角度のデータ
18bit
角度は0-4095のうち0-3599を使用する
1800を引いて10で割って、「-180.0 ～ 0.0 ～ 179.0」に変換する